ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ХЛАДАГЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ…

Торговое название хладагентов состоит из фирменного названия и цифрового обозначения. В качестве отечественного торгового названия принято слово "хладон". Из многочисленных зарубежных название "фреон" фирмы E. I. du Pont de Nemours and Co. (США) в течение многих лет использовалось в литературе как общетехнический термин для хладагентов.

По международному стандарту ISO № 817-74 техническое обозначение состоит из буквенного обозначения R (от слова refrigerant - хладагент) и цифрового обозначения - определяющего номера. Система определяющих номеров построена по нижеследующим правилам:

- Первая цифра справа - это число фтора в соединении (либо дефис или две цифры, если число атомов фтора более девяти).

- Вторая цифра справа - это число атомов водорода в соединении плюс единица.

- Третья цифра справа - это число атомов углерода в соединении минус единица. Для соединений метанового ряда нуль опускается.

- Число атомов хлора в соединении находят вычитанием суммарного числа атомов фтора и водорода из общего числа атомов, которые могут соединится с атомами углерода.

- Для циклических производных в начале определяющего номера ставится буква C.

- В случае, когда на месте хлора находится бром, применимы те же правила, а в конце определяющего номера ставится буква B и цифра, показывающая число атомов брома в молекуле.

- При наличии изомеров наиболее симметричный из них обозначен определяющим номером, а у последующих, все более несимметричных, к номеру добавляются буквы a, b и т.д. Наиболее симметричным считается изомер с наименьшим абсолютным значением разности молекулярных масс левой и правой частей молекулы.

- При наличии в молекуле двойной связи в качестве четвертой цифры справа используется 1.

Начиная с пропанового ряда приведенная выше буквенная индексация теряет свою однозначность. В связи с этим применяется вторая система индексов:

- Для хладонов пропанового ряда к определяющему номеру прибавляется буква, обозначающая группу в центре молекулы, и вторая буква, обозначающая изомер. В качестве первой буквы приняты следующие обозначения для центральных групп:   a   для   - CCl2  - ,   b   для - CFCl -,   c   для - CF2 -,    d    для

-ССlH-, e для - CFH -, f для - CH2 - . В качестве второй буквы приняты: a - для наиболее симметричного изомера, b, c и т.д. - для все менее симметричных.

Степень симметрии определяется согласно п. 7 предыдущих правил.

- Для хладонов бутанового и последующих рядов каждую группу внутри цепочки обозначают двумя буквами в соответствии с п. 1 второй системы индексации. Для концевых групп приняты следующие обозначения: l для - CF2Cl, m для  -CF3, p для -CF2H, q для -CFH2, s для - CH3 и т.д. Обычно указывают количество групп, достаточное для обозначенного представления структуры.

Смеси хладонов обозначают определяющими номерами соответствующих хладагентов (в порядке возрастания температур кипения), разделенными дробной чертой, с указанием в скобках массовых долей в процентах, а также условно принятыми номерами рядов 500, 400. Применяются и другие способы их индексации.